## Slide 1
第四章 FX系列PLC的步进指令及其编程
步进指令是专门用于步进控制的指令。所谓步进控制是指在多工步的控制中，按照一定的顺序分步动作，即上一步动作结束后，下一步动作才开始。
步进指令共有两条：即步进指令（STL）和步进返回指令（RET）。它们专门用于编写步进控制程序。STL指令只可用状态（S）作为其操作数。
4.1 状态转移图和步进梯形图的绘制

## Slide 2
4.1.1 状态转移图
状态转移图是一种用于描述顺序控制系统的图形说明语言。它由步、转移条件及有向线段组成。
（1）步。控制过程中的一个特定
状态，分为初始步和工作步。每
一步中要完成一个或多个特定的
动作。初始步表示一个控制系统
的初始状态，一个控制系统必须
有一个初始步，可以没有具体要
完成的动作。

## Slide 3
4.1.1 状态转移图
（2）转移条件。
步与步之间用“有向线段”连接，在有向线段上用一个或多个小短横线表示一个或多个转移条件，当条件得以满足
时，可以实现由前一步“转移”
到下一步的控制（由完成前一步
的动作，转移到执行下一步的动
作）。转移到下一步执行，并同
时自动关闭上一步的动作。

## Slide 4
状态转移图的构成规则
（1）画状态转移图时，首先要根据控制系统的具体要求，将控制系统的工作顺序分为若干步，并确定其相应的动作。
（2）步与步之间用有向线段连接，当系统的控制顺序是从上向下时，可以不标注箭头，若控制顺序是从下向上执行时，必须要标注箭头。
（3）找出步与步之间的转移条件。
（4）确定初始步，用于表示顺序控制的初始状态。
（5）系统结束时一般是返回到初始状态。

## Slide 5
状态转移图由 [填空1] 、 [填空2] 及有向线段组成。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
此题未设置答案，请点击右侧设置按钮
填空题
2分

## Slide 6
状态转移图的形式

## Slide 7
4.1.3 步进梯形图和步进指令
步进指令STL（Step Ladder Instruction）用状态S作为其操作数。FX2N系列PLC的状态S的编号为S0~S899，共900点；其中S0~S9供初始状态用，S10~S19供返回原点用，S500~S899具有断电保持功能。RET为步进返回指令。
采用步进指令进行程序设计时，首先要设计系统的状态转移图，然后再将状态转移图转换成梯形图，写出相应的指令语句。

## Slide 9
SQ1
SQ2
SQ3

## Slide 10
S20
S21
S22
S0
输入 |  |  | 输出 |  | 
元件代号 | 功能 | 输入继电器 | 元件代号 | 功能 | 输出继电器
SB1 | 启动按钮 | X0 | KM1 | 正转接触器（右行） | Y1
SQ1 | 原位限位 | X1 | KM2 | 反转接触器（左行） | Y2
SQ2 | 右行限位 | X2 | HL1 | 右行指示灯（绿） | Y11
SQ3 | 左行限位 | X3 | HL2 | 左行指示灯（红） | Y12
①
②
③
SQ1
SQ2
SQ3

## Slide 11
输入 |  |  | 输出 |  | 
元件代号 | 功能 | 输入继电器 | 元件代号 | 功能 | 输出继电器
SB1 | 启动按钮 | X0 | KM1 | 正转接触器（右行） | Y1
SQ1 | 原位限位 | X1 | KM2 | 反转接触器（左行） | Y2
SQ2 | 右行限位 | X2 | HL1 | 右行指示灯（绿） | Y11
SQ3 | 左行限位 | X3 | HL2 | 左行指示灯（红） | Y12
SQ3
SQ1
SQ2
S20
S21
S22
S0

## Slide 12
S0
S20
S21
S22
小车右行，绿灯闪烁
小车左行，红灯闪烁
小车右行，绿灯闪烁
M8002
启动按钮SB1
右行限位SQ2
左行限位SQ3
原位SQ1
SQ3
SQ1
SQ2
S20
S21
S22
S0

## Slide 14
在前面所述的控制要求中再补充3条：
①小车在前进时，如果按下停止按钮（X2=ON），则小车回到初始状态；
②在初始状态时，如果按下后退按钮（X1=ON），则小车由初始状态直接到后退状态，然后按照后退、前进、延时、后退的顺序执行；
③小车在后退时，如果按下停止按钮（X2=ON），则转移到初始状态，后退步停止。

## Slide 15
例4.2锅炉鼓风机和引风机的状态转移图设计。
要求在起动时，鼓风机比引风机晚12s起动，在停止时，引风机比鼓风机晚15s停止。 FX系列PLC的步进指令及其编程

## Slide 16
机械手示意图

## Slide 17
图3.55 机械手

## Slide 18
机械手示意图
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 19
图3.57对应的指令表如下：

## Slide 20
图3.56 状态转移图
图3.57 步进梯形图

## Slide 21
初始状态用双线框表示，通常用特殊辅助继电器[填空1] 的常开触点提供初始信号。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
1分

## Slide 22
4.1.4 步进指令的编程要点
①状态也可作普通的辅助继电器使用。此时，其功能与辅助继电器一样，但作为辅助继电器使用时，不能提供步进接点（步进接点是可以产生一定步进动作的接点）。
②输出的驱动方法。STL内的母线一旦写入LD或LDI指令后，对不需要触点的线圈就不能再编程，如图3.58（a）所示。若要编程，需变换成图3.58（b）所示。

## Slide 23
图3.58 输出的驱动方法
(a)Y22不能编程；(b)Y22可以编程

## Slide 24
③栈指令的位置。不能在STL内的母线处直接使用栈指令（MPS/MRD/MPP），须在LD或LDI指令后使用栈指令，如图3.59所示。
图3.59 栈指令的位置

## Slide 25
④状态的转移方法。对于STL指令后的状态（S），OUT指令和SET指令具有同样的功能，都将自动复位转移源和置位转移目标。但 OUT指令用于向分离状态转移，而SET指令用于向下一个状态转移，如图3.60所示。
图3.60 状态的转移方法

## Slide 26
⑤在不同的步进段，允许有重号的输出（注意：状态号不能重复使用）。如图3.61（a）所示，与图3.61（b）等效。
⑥在不相邻的步进段，允许使用同一地址编号的定时器（注意：在相邻的步进段不能使用），如图3.61所示。故对于一般的时间顺序控制，只需2~3个定时器即可。

## Slide 27
图3.61 重复输出和定时器

## Slide 28
⑦状态转移时，若需要保持某一个输出，可以采用置位指令SET，当该输出不需要再保持时，可采用复位指令RST。如图3.57和图3.61所示。
⑧初始状态用双线框表示，通常用特殊辅助继电器M8002的常开触点提供初始信号，如图3.56所示。其作用是为启动做好准备，防止运行中的误操作引起的再次启动。

## Slide 29
⑨采用应用指令FNC40（ZRST）进行状态的区间复位。例如，图3.62用于将S0~S30之间的31点状态同时复位。
图3.62 状态的区间复位

## Slide 30
4.1.5 多流程步进控制
前面介绍的步进过程只有一个分支，为单流程结构。多流程步进过程是具有两个以上的顺序动作的控制，其状态转移图具有两条以上的分支，按结构的不同多流程可分为以下3种：
（1）选择分支与汇合
从多个分支中选择执行某一条分支流程。其特点是在同一时刻只允许选择一条分支，即不能同时转移到几条分支，其状态转移图如图3.63（a）所示。

## Slide 31
图3.63 选择分支与汇合
(a)状态转移图；(b)步进梯形图

## Slide 32
（2）并行分支与汇合
当转移条件满足时，同时执行几个分支，当所有的分支都执行结束后，若转移条件满足，再转向汇合状态，如图3.64所示。

## Slide 33
图3.64 并联分支与汇合
(a)状态转移图；(b)步进梯形图

## Slide 34
（3）跳转与循环
当转移条件满足时，程序可跳过几个状态继续执行以后的程序，实现跳转操作；也可再次执行已执行过的程序，实现循环操作；还可由一个程序流跳到另一个程序流（向流程外跳转），如图3.65所示。

## Slide 35
图3.65 跳转与循环
(a)循环；(b)跳转；
(c)向流程外跳转；(d)自复位

## Slide 36
4.2 步进控制的应用举例
（1）花样喷水控制
某花样喷水PLC控制系统的I/O接线图如图3.66所示。其运行方式有以下几种：
①单周期运行（X1接通）：按下启动按钮X0，则输出按照Y0、Y1、Y2、Y3、Y4的顺序动作，并返回到待机状态，用1s定时器依次切换各输出。

## Slide 37
②连续运行方式（X2接通）：重复Y1~Y4的动作。
③单步运行（X3接通）：每按一次启动按钮X0，只走一步。
根据上述多操作方式的要求，设计其状态转移图如图3.67所示。

## Slide 38
图3.66 I/O接线图

## Slide 39
图3.67 状态转移图

## Slide 40
图3.68 梯形图及指令表

## Slide 41
（2）多台电机的顺序启停控制
三台电机M1~M3的接触器KM1~KM3分别接在PLC的三个输出端子Y1~Y3上，电机的启动按钮和停止按钮分别接在PLC的输入X0和X1上。
当按下启动按钮X0时，要求按M1~M3的顺序启动，即当M1启动2s后M2才启动，当M2启动3s后M3才启动。当按下停止按钮X1时，要求按M3~M1的顺序停止，即当M3停止3s后M2才停止，当M2停止2s后M1才停止。

## Slide 42
图3.69 实现
多台电机顺序
启停的状态转
移图及指令表

## Slide 43
（3）十字路口交通灯控制
在本章的第5节曾经介绍过用基本逻辑指令实现十字路口交通灯的PLC控制，其动作过程和梯形图分别如图3.53和图3.54所示，现将此交通灯的动作过程改为用步进指令来实现，其状态转移图和梯形图分别如图3.70和图3.71所示。其中，X0为启停开关，当X0为ON时，交通灯开始工作；X0为OFF时，停止工作。

## Slide 44
图3.70 状态转移图

## Slide 45
图3.71 梯形图

## Slide 46
（4）大小球的选择传送控制
使用输送机分检大、小球的装置如图3.72所示。图中，左上方为原点，LS1~LS5分别为左、下、上、小球位置和大球位置的限位开关，LS1~LS5 分别接在PLC的X1~X5输入端子上。Y0接吸放球的电磁铁，Y1~Y4分别接下降、上升、右行、左行电磁阀，Y7接原点指示灯，其输入/输出接线图如图3.73所示。状态转移图如图3.74所示。

## Slide 47
图3.72 分检大、小球的装置

## Slide 48
图3.73 PLC的输入/输出接线图

## Slide 49
图3.74 状
态转移图及
指令表